## Slide 1
1-4 汇编语言与高级语言相比有什么优缺点？
优点：汇编语言的本质就是机器语言，它可以直接地、有效地控制计算机硬件，因而容易产生运行速度快、指令序列短小的高效目标程序，可以直接控制计算机硬件部件，可以编写在时间和空间两方面最有效的程序。
缺点：由于与处理器密切相关，汇编语言通用性差、可移植性差。除此之外，汇编语言功能有限，涉及寄存器、主存单元等硬件细节，编写汇编语言比较繁琐，调试也比较困难，编译程序产生的目标程序往往比较庞大、程序难以优化，运行速度慢。

## Slide 2
1-5 将下列十六进制数转换为二进制数和十进制数表示。
（1）FFH （3）5EH （5）2EH （7）1FH
（1）二进制：11111111B 十进制：255D
（3）二进制：1011110B 十进制：94D
（5）二进制：101110B 十进制：46D
（7）二进制：11111B 十进制：31D

## Slide 3
1-8 将下列十进制数分别用8位二进制数的原码、反码和补码表示。
（2）-127 （4）-57 （6）-126 （8）68
（2）原码：11111111 反码：10000000 补码：10000001
（4）原码：10111001 反码：11000110 补码：11000111
（6）原码：11111110 反码：10000001 补码：10000010
（8）原码：01000100 反码：01000100 补码：01000100

## Slide 4
1-11 计算机中有一个“01100001”编码，如果把它认为是无符号数，则转换为十进制数是什么？如果认为它是BCD码，则转换为十进制数是什么？如果它是某个ASCII码，则代表哪个字符？
十进制无符号数：61H=97
BCD码：61
ASCII码：a

## Slide 5
1-16 什么是标志？它有什么用途？状态标志和控制标志有什么区别？画出标志寄存器FLAGS，说明各标志的位置和含义。
标志用于反映指令执行结果或控制指令执行形式。状态标志用来记录运行的结果的状态信息，许多指令的执行都将相应地设置它；控制标志位可由程序根据需要用指令设置，用来控制处理器执行指令的方式。
flag寄存器在上图中显示空白的位，在8086CPU中没有被使用，因此不具有任何的含义；其他被标识的位都具有特殊的含义。

## Slide 6
OF（Overflow Flag）：溢出标志位，一般情况下，它记录了有符号运算的结果是否发生了溢出。
DF（Direction Flag）：方向标志位，在串行处理指令中，控制每次操作后si、di的增减。
IF（Interrupt Flag）：中断标志位。它用来控制8086是否允许接收外部中断请求。若IF=1，8086能响应外部中断，反之则屏蔽外部中断。
SF（Signed Flag）：符号标志位，记录相关指令执行后，其结果是否为负，如果结果为负，则SF = 1，如果结果为非负，则SF = 0。
ZF（Zero Flag）：零标志位，记录相关指令执行后，其结果是否为0，如果结果为0，则ZF = 1，如果结果不为0，则ZF = 0。
AF（Auxiliary carray flag）：辅助进位标志位，运算过程中看最后四位，不论长度为多少，最后四位向前有进位或者借位，AF = 1,否则AF = 0
PF（Parity Flag）：奇偶标志位，记录相关指令执行后，其结果所有的位中 1 的个数是否为偶数，如果 1 的个数为偶数，则PF = 1，如果1的个数为奇数，则PF = 0。
CF（Carry Flag）：进位标志位，它一般记录了在做加法运算时，从最高有效位向更高位进位了；或做减法运算时，最高有效位向更高位借位了。

## Slide 7
1-19 什么是8086中的逻辑地址和物理地址？逻辑地址如何转换成物理地址？请将如下逻辑地址用物理地址表达（表达地址默认采用十六进制数）：
（1）FFFF:0 （2）40:17
（3）2000:4500 （4）B821:4567
在8086处理器中，对应每个物理存储单元都有一个唯一的20位编号，就是物理地址，从00000H~FFFFFH。 （因为8086CPU的地址线有20根，一次能传送20位地址信息）
在8086内部和用户编程时，采用的“段基地址:段内偏移地址”形式称为逻辑地址。
将逻辑地址中的段地址左移二进制四位（对应十六进制一位），加上偏移地址就得到20位物理地址。
如下逻辑地址用物理地址表达：
（1）FFFF:0 FFFF0H
（2）40:17 00417H
（3）2000:4500 24500H
（4）B821:4567 BC777H

## Slide 8
1-24 说明下列指令中源操作数的寻址方式？如果BX=2000H，DI=40H，给出DX的值或有效地址EA 的值。
（1）mov dx, [1234H] （2）mov dx, 1234H
（3）mov dx, bx （4）mov dx, [bx]
（5）mov dx, [bx+1234H] （6）mov dx, [bx+di]
（7）mov dx, [bx+di+1234H]
（1）直接寻址，EA=1234H （2）立即数寻址，DX=1234H
（3）寄存器寻址，DX=2000H （4）间接寻址，EA=2000H
（5）基址寻址，EA=3234H （6）基址变址寻址，EA=2040H
（7）相对基址变址寻址，EA=3274H
基址寄存器：BX、BP（使用BX时，默认段是DS；使用BP时，默认段是SS）
变址寄存器：SI、DI（默认段都是DS）
相对基址变址寻址的情况下，默认是哪个段主要取决于所使用的基址寄存器

## Slide 9
3.7 假设myword是一个字变量，mybyte1和mybyte2是2个字节变量，指出下列语句中的错误原因。
（1）mov byte ptr[bx], 1000 （2）mov bx, offset myword[si]
（3）cmp mybyte1, mybyte2 （4）mov al, mybyte1+mybyte2
（5）sub al,myword （6）jnz myword
（1）1000超出了一个字节的范围（一个字节8位最多只能表示到127）
（2）寄存器的值只有程序执行时才能确定，而offset是汇编过程计算的偏移地址，无法确定，应改为lea bx, myword[si]
（3）两个都是存储单元，指令不允许
（4）变量值只有执行时才确定，汇编过程不能计算
（5）字节量AL与字量myword，类型不匹配
（6）Jcc指令（跳转指令的通用名称）只有相对寻址方式，不支持间接寻址方式

## Slide 10
3.10 画图说明下列语句分配的存储空间及初始化的数据值：
（1）byte_var db ‘abc’,10,10h,‘ef’,3 dup(-1, ?, 3 dup(4))
（2）word_var dw 10h,-5,‘ef’,3 dup(?)
（1）从低地址开始，依次是（十六进制表达）：
（2）从低地址开始，依次是（十六进制表达）：
61 | 62 | 63 | 0a | 10 | 65 | 66 | ff | - | 04 | 04 | 04 | ff | - | 04 | 04 | 04 | ff | - | 04 | 04 | 04
a | b | c | 10 | 10h | e | f | -1 | ? | 4 | 4 | 4 | -1 | ? | 4 | 4 | 4 | -1 | ? | 4 | 4 | 4
10 | 00 | fb | ff | 66 | 65 | - | - | - | - | - | -
10h |  | -5 |  | f | e | ? |  | ? |  | ? | 

## Slide 11
3.18 在SMALL存储模型下，简化段定义格式的代码段、数据段和堆栈段的默认段名、定位、组合以及类别属性分别是什么？
段定义伪指令 | 段名 | 定位 | 组合 | 类别 | 组名
.CODE | _TEXT | WORD | PUBLIC | ‘CODE’ | 
.DATA | _DATA | WORD | PUBLIC | ‘DATA’ | DGROUP
.DATA? | _BSS | WORD | PUBLIC | ‘BSS’ | DGROUP
.STACK | STACK | PARA | STACK | ‘STACK’ | DGROUP
第五版书 p100

## Slide 12
3.21 按下面要求写一个简化段定义格式的源程序。
（1）定义常量NUM，其值为5；数据段中定义字数组变量DATALIST，它的前5个字单元 中依次存放-1、0、2、5和4，最后1个单元初值不定。
（2）代码段中的程序将DATALIST中前NUM个数的累加和存入DATALIST的最后一个字单元中。
.model small
.stack
.data
num equ 5
datalist dw -1, 0, 2, 5, 4, ?
.code
.startup
mov bx, offset datalist
mov cx, num
xor ax, ax
again: add ax, [bx]
inc bx
inc bx
loop again
mov [bx], ax
.exit 0
end