## Slide 1
答：主要又以下三种类型
PROM：可编程只读存储器，它可以在制造后进行编程，但通常只能编程一次。它由固定的 “与” 阵列和可编程的 “或” 阵列组成。
PLA：可编程逻辑阵列，它包含可编程的 “与” 阵列和可编程的 “或” 阵列。通过对这两个阵列进行编程，可以实现各种逻辑功能。
PAL：可编程阵列逻辑，它由可编程的 “与” 阵列和固定的 “或” 阵列组成。这种结构使得 PAL 比 PLA 更容易编程和使用，同时也减少了芯片面积。

## Slide 2
答：三种器件对应的特点如下：
PROM（可编程只读存储器）
    PROM 在出厂时，所有存储单元的内容均为 1（或 0），用户可以根据自己的需要对其中某些单元进行编程，使其内容变为 0（或 1）。
    一旦编程，其内容就不能再更改，属于一次性编程器件。
    常用于存储固定的程序或数据，如计算机的 BIOS（基本输入输出系统）。
EPROM（可擦除可编程只读存储器）
    EPROM 可以通过紫外线照射来擦除存储内容，擦除后可以重新编程。
    芯片上有一个透明的石英窗口，用于紫外线照射擦除操作。
    编程和擦除操作相对复杂，需要专门的设备，但它可以多次编程，提高了灵活性。
    常用于需要频繁修改程序或数据的场合，如产品开发阶段。
E²PROM（电可擦除可编程只读存储器）
    E²PROM 可以通过电信号进行擦除和编程，无需紫外线照射，操作更加方便。
    可以在系统中在线编程和擦除，不需要将芯片从电路板上取下。
    擦除和编程时间相对较短，适合于需要快速更新数据的应用，如存储系统设置参数等。

## Slide 3
答：已知存储容量为1024×8=8192，其中1024=2^10。
故地址线的位数为10；
数据线的位数为8；
存储元的数目为8192.

## Slide 4
答：高密度PLD器件有以下两种类型
CPLD：复杂可编程逻辑器件
FPGA：现场可编程门阵列

## Slide 5
答：
CPLD 的一般结构
  CPLD 通常采用基于乘积项（Product - Term）的结构。这种结构类似于简单的 PLD（Programmable Logic Device），如 PAL（Programmable Array Logic）和 GAL（Generic Array Logic），但具有更高的集成度和更复杂的功能。
  CPLD 由多个逻辑块（Logic Block）和可编程互连矩阵（Programmable Interconnect Array，PIA）组成。逻辑块负责实现具体的逻辑功能，而 PIA 则用于连接各个逻辑块，实现信号的传递和逻辑功能的组合。
CPLD 的组成部分
  逻辑块（Logic Block）：逻辑块是 CPLD 的基本功能单元，通常包含多个乘积项、宏单元（Macrocell）和输出缓冲器。逻辑块负责实现具体的逻辑功能，如组合逻辑、时序逻辑等。
  可编程互连矩阵（PIA）：PIA 是 CPLD 内部的连线资源，用于连接各个逻辑块。PIA 可以通过编程来实现不同逻辑块之间的信号连接，从而实现复杂的逻辑功能。
  输入 / 输出单元（I/O Cell）：I/O 单元负责 CPLD 与外部电路的接口，包括输入缓冲、输出驱动和三态控制等功能。I/O 单元可以配置为不同的输入 / 输出模式，以适应不同的应用需求。

## Slide 6
答：常见的 FPGA 一般由以下几部分组成：
可编程逻辑单元（Programmable Logic Blocks，简称 PLB 或 CLB，即 Configurable Logic Blocks）
可编程互连资源（Programmable Interconnects）
输入 / 输出块（Input/Output Blocks，简称 IOB）
嵌入式存储器（Embedded Memory）
数字信号处理单元（Digital Signal Processing Blocks，简称 DSP）
配置逻辑（Configuration Logic）

## Slide 7
答：Xilinx 公司生产的 XC4000 系列 FPGA 器件主要由以下几部分组成：
可配置逻辑块（Configurable Logic Blocks，CLB）：CLB 是 FPGA 的基本逻辑单元，每个 CLB 包含多个查找表（Look - Up Tables，LUT）、触发器（Flip - Flops）和多路复用器（Multiplexers）。这些组件可以通过编程来实现各种组合逻辑和时序逻辑功能。
输入 / 输出块（Input/Output Blocks，IOB）：IOB 用于 FPGA 与外部电路的接口。每个 IOB 可以配置为输入、输出或双向端口，并且通常包括缓冲器、寄存器和三态控制逻辑，以适应不同的电气标准和信号要求。
可编程互连资源（Programmable Interconnects）：这些资源用于连接各个 CLB 和 IOB，形成所需的电路。互连资源包括水平和垂直的布线通道、可编程开关矩阵（Programmable Switch Matrices）等，它们允许用户灵活地配置信号路径。
块 RAM（Block Random - Access Memory，BRAM）：XC4000 系列 FPGA 中集成了块 RAM，用于存储数据或作为查找表使用。这些块 RAM 可以通过编程配置成不同的大小和结构，如单端口 RAM、双端口 RAM 或 FIFO（First - In - First - Out）存储器。
数字信号处理单元（Digital Signal Processing Blocks，DSP）：一些 XC4000 系列 FPGA 还集成了专用的 DSP 单元，用于高效地执行乘法、加法、累加等数字信号处理操作。这些 DSP 单元通常包括硬件乘法器、加法器和流水线寄存器，以加速计算密集型任务。

## Slide 8
答：通过翻译、映射、布局布线等过程，将逻辑设计进一步转译为可以下载烧录到目标FPGA
器件中特定物理文件格式（.bit）的过程。

## Slide 9
答：
1.CPLD属于逻辑块级编程，并且其逻辑块之间的互连是集总式的，其连续式布线结构决定了它的内部延迟与器件结构和连线无关，各模块之间提供了具有固定延迟的快速互连通道，使得延时是均匀且可预测的，因此容易消除竞争和险象。
2.FPGA属于门级编程，逻辑资源和布线资源在结构上分开，其CLB（可编程逻辑块）之间采用分布式互连，布线相当灵活，但这种分布式布线结构决定了其速度慢、延迟不可预测。
3.在编程上FPGA比CPLD具有更大的灵活性。
3.CPLD的功耗要比FPGA大，且集成度越高越明显。
4.CPLD适合完成各种算法和组合逻辑（适合于触发器有限而乘积项丰富的电路结构）。
5.FPGA更适合完成时序逻辑（适合复杂的布线结构和逻辑电路）。
总之， CPLD的速度快、保密性好、使用方便， FPGA的集成度高、功耗低、编程灵活度大。